## Slide 1: 人工的なセルロース結合性タンパク質の設計に関する研究 最終成果報告資料
横河電機株式会社
マーケティング本部 イノベーションセンター
2023年3月29日
2020年度～2022年度共同研究
Doc No. YHQ_INV_BD18-INV-10_009_20230327_52664_JP

## Slide 2: 本打合せの目的
共同研究活動（2020年度から2022年度）の契約満了のタイミングで、成果・課題についてレビューいただくこと
  2022年11月25日に報告済のため、12月～3月に実施した内容をメインとする
今後についてご相談すること
  共同研究契約は2023年3月で満了
  2023年度以降の継続については、弊社がすぐ判断できない状況にあるため、一旦終了とさせていただく
  弊社内での活動に進展があれば、五十嵐先生に改めてご相談に伺いたい
Notes: 本日は、先生方にこれまでの活動の成果と課題についてレビューをいただけれと考えております。
弊社内でも研究開発テーマの見直しのフェーズにありますので、共同研究を通じて得られた成果や見えてきた課題についてコメントいただけるとありがたいです。
また、今後の活動についてご相談させていただければと考えています。
よろしくお願いいたします。

## Slide 3: 本日の内容
活動内容の振り返り（熊谷） 15:00～15:10
FY22下半期活動報告（原） 15:10～15:40
成果や取り組みに関するレビュー 15:40～16:00
今後についてご相談（熊谷） 16:00～16:15
Notes: 本日は、まず私から活動内容・成果の概要を報告させていただいたのちに、レビューということで先生方からコメントをいただければと考えております。
また最後に今後の活動や契約についてご相談させていただきます。

## Slide 4: 活動内容の振り返り 本テーマの背景
長期経営構想の注力すべき事業領域としてバイオエコノミーが位置づけられている。
そこで重要になるのは酵素を含めた生物による物質生産技術（バイオ系物質生産技術）だと考えている。
デンプン系
セルロース系
燃料
高付加価値製品
汎用化学品
糖
基幹化合物
陸上バイオマス資源
海洋バイオマス資源
化石資源
藻類、植物プランクトン
石油、天然ガス、石炭
最終目的品
糖化
発酵
分留・石油化学プロセス
熱化学プラットフォーム
糖プラットフォーム
Notes: 弊社が着目するバイオエコノミーという文脈の中で、酵素を含めた生物による物質生産技術に着目しています。

## Slide 5: 活動内容の振り返り 本テーマの狙い
酵素利用の産業応用上の課題解決のために「探索」だけでなく「設計」が鍵となると考え、バイオエコノミーを事業領域とするにあたっての核となる要素技術として育てたい。
課題
解決策
酵素利用制限
特許、名古屋議定書
天然物がもつ
機能利用に終始
設計ではなく、探索が主流
・採取：環境中の遺伝資源を採取（メタゲノム等）
・探索：膨大な数の機能未知タンパク質から探索
・機能付加：既知酵素が持たない分子特性を付加
・機能創製：天然にはない反応触媒酵素を創製
・特許回避：既知酵素の配列を入替
探索
設計
Notes: 酵素の産業応用が広がる過程で、天然の有用な酵素を探索するという段階から設計するという段階へと技術革新により移行する可能性に着目しています。

## Slide 6: 活動内容の振り返り 研究開発のスコープ、フィージビリティスタディの進め方
計算機による設計といっても方法論は複数ある。設計対象をセルロース結合性タンパク質に絞り、テーマ開始時点で有力な手法を組み合わせて、コンセプトをまず具体化してみる
触媒タンパク質
結合タンパク質
設計対象
セルロース分解酵素 TrCel7Aの結合タンパク質（CBD）
対象の選定理由
・触媒機能を扱うよりも技術的ハードルが低いと予想
・評価実験系の構築も比較的容易
・共同研究先の先生方の知見が得やすい
Kont R et al, J Biol Chem. 2016 Dec 9;291(50):26013-26023
方針
テーマ開始時に有望と見られた手法をベースに
コンセプトを具体化してみる
Notes: 研究開発のスコープ、フィージビリティスタディの進め方については次のように考えました。

## Slide 7: 活動内容の振り返り 共同研究 成果サマリ
専門的・断片的なタンパク質設計・シミュレーションのツールを一通りキャッチアップし、知見・課題を得た。
配列設計や特徴抽出などの簡易的なアルゴリズムを検討し、設計プロトコルを構成した。
設計プロトコル開発を通じて、最大で改変率33%（13/36アミノ酸残基の変更）のCBD*変異体が得られた。
設計CBD・酵素をWet評価する実験系を基礎的に確立し、知見・課題を得た。
* CBD : Cellulose Binding Domain, セルロース結合ドメイン
分類 | 項目
計算ツール ／ソフトウェア | タンパク質設計・評価ソフトウェア（Rosetta） ドッキングシミュレーション（AutoDock Vina） 分子動力学シミュレーション（AMBER） タンパク質立体構造予測ツール（AlphaFold2）
Wet評価系 | タンパク質合成 CBDのセルロース結合性評価 設計CBDを組み込んだセルロース分解酵素の発現・活性評価（後述）
Notes: 共同研究活動の成果の概要です。
想定した設計プロトコルを通して、最大で天然タンパク質とは配列ベースで33%異なるセルロース結合タンパク質を見出しました。
しかし、当初想定した核となる要素技術の一つである「機能性の机上評価」に目途が付けられず、当初設定していた最後の目標は未達となりました。
また、テーマ開始後に大きな変化があったタンパク質設計の最新動向について調査し当初想定した方法との違いについて確認しました。
当初の設定目標や・想定した技術の開発に目途が付けられないことから、弊社内での研究開発テーマを見直しを進めることになりました。

## Slide 8: 活動内容の振り返り 各要素技術開発の到達度と課題
詳細な机上評価に目途をつけられなかった。
要素技術 | 項目 | タスク | 到達度
A. 設計・探索 | A1. 側鎖最適化 | Rosettaエネルギー関数に基づく側鎖改変のキャッチアップ | 〇
 |  | 指定改変率の中から評価値の高い候補の探索手法の開発 | 〇
 | A2. 足場の設計・選択 | 主鎖構造の選定（設計はなし）、機能部位の埋め込み | ×
B, C 機能性の机上評価 | データに基づく評価 | 構造DBからの特徴抽出 | △
 |  | Wet実験データからの特徴抽出 | △
 | 分子シミュレーションに基づく評価 | ドッキング計算による基質との結合様式・親和性の予測 | △
 |  | MD（分子動力学）計算による基質との結合様式・親和性の予測、構造安定性の予測 | △
 |  | 深層学習による結合スコアの予測 | △
D. Wet実験による評価 | タンパク質候補配列の発現系構築 | 目的タンパク質配列設計 | 〇
 |  | ユニバーサルカセット設計 | 〇
 |  | 発現ベクター構築（コムギ胚芽無細胞タンパク質合成用） | 〇
 |  | コムギ胚芽無細胞タンパク質合成系での発現・タンパク質精製 | 〇
 |  | 大腸菌・メタノール資化酵母発現系での発現 | △
 | セルロース結合性の評価系構築 | セルロースTLCプレートによる方法 | △
 |  | 結晶性セルロースに対するタンパク質の結合率を評価する方法 | △
〇：期待した結果が得られた、△：課題を残した、×：未着手
足場設計までは至らず
十分な特徴抽出まで至らず
机上では詳細な機能評価まで至らず
発現系構築は可能
大量かつ詳細な結合性評価には限界がある
詳細は前回報告を参照

## Slide 9: 活動内容の振り返り 弊社内の研究開発テーマ
弊社内での研究開発テーマの社内審査（LR2）の目標は未達となった。
テーマを一度クローズし、再テーマアップを決めた。
  2022年11月以降は、テーマ探索活動を開始
社内審査 | テーマ開始時点（LR1）の研究開発目標 | 計画 （修正含む） | 状況
LR2-1 | 結合性評価プロトコルの確定 | FY20/06/E | FY20/12/M 完了
LR2-1 | 酵素設計プロトコルを実行し、第一回の実験対象となる配列を特定 | FY20/06/E | FY20/09/E 完了
LR2-2 | 改変率10%以上*のCBD変異体の創製（ノックアウトファクターとして設定） （新規性はないレベル。酵素改変技術へのキャッチアップが目的） | FY20/12/E FY21/06/E | FY21/07/E 完了
LR2 | 改変率70%以上**のCBD変異体の創製 （新酵素発見レベル） | FY21/06/E FY22/06/E | 未達
* 設計もとの配列から類似度90%以下
** 設計もとの配列から類似度30%以下
* CBD : Cellulose Binding Domain, セルロース結合ドメイン
マイルストーンの達成状況
Notes: 共同研究活動の成果の概要です。
想定した設計プロトコルを通して、最大で天然タンパク質とは配列ベースで33%異なるセルロース結合タンパク質を見出しました。
しかし、当初想定した核となる要素技術の一つである「機能性の机上評価」に目途が付けられず、当初設定していた最後の目標は未達となりました。
また、テーマ開始後に大きな変化があったタンパク質設計の最新動向について調査し当初想定した方法との違いについて確認しました。
当初の設定目標や・想定した技術の開発に目途が付けられないことから、弊社内での研究開発テーマを見直しを進めることになりました。

## Slide 10: 活動内容の振り返り 2022年度下半期の活動
2022年度下半期以降、下記の活動を検討してきた。
活性評価実験
社内プロジェクトの体制づくり
・セルラーゼ変異体の活性評価実験を実施し、机上評価との関連性や実験上の課題を調査。
・テーマ開始後3年弱が経過した現在、YOKOGAWAが保有する要素技術との親和性も鑑みながら、
新規要素技術開発・事業開発ロードマップの構想、新たな研究開発テーマの企画する時期を迎えている。
次期テーマ探索
・バイオマス分解に焦点を当てて、周辺技術・課題、及び、市場を調査し直している。
p11以降、詳細報告
Notes: それでは、もう少し詳しく活動の現状についてお話いたします。
ここに挙げた3つの観点、設計戦略と要素技術開発・タンパク質設計の技術動向・プロジェクトの進め方、について以降のスライドでご説明していきます。

## Slide 11: 本日の内容
活動内容の振り返り（熊谷） 15:00～15:10
FY22下半期活動報告（原） 15:10～15:40
成果や取り組みに関するレビュー 15:40～16:00
今後についてご相談（熊谷） 16:00～16:15
Notes: 本日は、まず私から活動内容・成果の概要を報告させていただいたのちに、レビューということで先生方からコメントをいただければと考えております。
また最後に今後の活動や契約についてご相談させていただきます。

## Slide 12: FY22下半期活動報告 Wet実験 報告内容
1. これまでの振り返り（結合性評価）
2. 東京大学で実施した実験
背景と目的
実験概要・結果
実験を通して得た課題
3. 実験値・計算値の関係の考察
Notes: それでは、もう少し詳しく活動の現状についてお話いたします。
ここに挙げた3つの観点、設計戦略と要素技術開発・タンパク質設計の技術動向・プロジェクトの進め方、について以降のスライドでご説明していきます。

## Slide 13: FY22下半期活動報告 ＞ これまでの振り返り Wet実験の全体像（2021-2022年）
セルロース結合についてのWet評価、
セルロース分解酵素（セロビオヒドロラーゼ）全体についての評価を進めてきた。
2022年
2021年
触媒タンパク質
結合タンパク質
（TrCBM1）
評価範囲
評価範囲
セルロース結合性の簡易評価
セルロース結合性の定量評価
セルロース分解酵素発現※・評価
設計CBDを含むセルロース分解酵素の 発現・評価
2. 東京大学で実施した実験について
（東京大学・森林化学研究室で実施）
1. これまでの振り返り
※発現：タンパク質の合成

## Slide 14: FY22下半期活動報告 ＞ これまでの振り返り セルロース結合性に関するWet評価
設計対象をセルロース結合性タンパク質（TrCBM1）に絞り、コンセプトの具体化を実施
有望なCBD候補配列の評価を行うため、セルロース結合性のWet評価系の確立・評価
振り返り
TrCBM1
セルロース結合ドメイン
触媒ドメイン
子嚢菌Trichoderma reesei由来
糖質加水分解酵素ファミリー7（GH7）
セルロース結合ドメインTrCBM1と化学反応を行う触媒ドメインで構成
TrCel7A セルロース分解酵素

## Slide 15: FY22下半期活動報告 ＞ これまでの振り返り （1）セルロース結合性の簡易評価
コントロール
（結合性タンパク質なし）
Wild-type（1cbh）
変異体1
変異体2
セルロースTLCプレート上に
極少量（数μL）のタンパク質溶液を滴下し、
拡散具合を蛍光で検出
実験方法
実験結果
基準サンプル
変異体
結合能なし
結合能あり
結合性タンパク質の有無で拡散具合が異なる
基準サンプルの傾向に従って、評価
結合能なしと判断
結合能ありと判断
検出
（どちらにも近くないものを結合能弱いと判断）
振り返り
結合性簡易評価系を確立し、300種類のサンプルを評価した。
結合性の定性的評価としての結合性有無の判断ができることを確認した。定量的な評価は困難な状況である。
Notes: 11分30秒（60秒）
次は、Wet評価に関する成果となります。タンパク質のセルロース結合性の簡易評価系を独自に確立し、CBD候補配列を含む約300種類のタンパク質サンプルを評価しました。セルロースTLCプレート上にごく少量のタンパク質溶液を滴下し、拡散具合を蛍光で検出する方法を検討しました。その結果、結合性の有無による違いが識別できると判断していますが、一方で定量的な結合性の評価は現状困難だと考えています。

## Slide 16: FY22下半期活動報告 ＞ これまでの振り返り （2）セルロース結合性の定量評価
(2) 2つの基質の未結合タンパク質量の差から 結合量を算出
実験方法
実験結果
結合率を用いた評価系を新規に検討し、一部の設計CBDを評価した。
結果の約8割は簡易評価の傾向と一致した。大量の候補を評価することが現状困難である。
遠心
・ Control, Wild-Type 結合性タンパク質の有無で結合率は異なる。
・ 設計CBD 約8割の設計CBDは、簡易評価系の傾向と一致した。
(1) タンパク質溶液と基質を混合、遠心
セルロース、超純水の2種類を用意
共同研究先で行われている方法※1をもとに実施
①上清の吸光度より算出
未結合
タンパク質量
未結合
タンパク質量
②差分から結合量（結合率）を算出
基質 セルロース
基質 超純水
Control
WT
簡易評価スコア 0（Control寄り）
簡易評価スコア 2（WT寄り）
%
各サンプル数：3
【結合率】
20
32
58
67
180
188
192
194
211
231
241
260
283
64
209
33
51
111
153
200
216
257
272
スコア 1
結合率 [%] = 100 × 結合量 [nmol] / セルロースなし未結合タンパク質量 [nmol]
振り返り
※1 参考文献1
Notes: *Sugimoto, N. (2014) Functional analysis and application of fungal cellulose-binding domains
12分30秒（60秒）
独自の簡易評価系の結果の裏付けや課題となった定量性の面で補完的に使える別の評価方法を検討したというのがここで示す、結合率を用いた評価系となります。
タンパク質溶液と基質を混合・遠心し、上清に残る未結合タンパク質の量から、結合率・結合量を算出しました。その結果、結合性の有無を結合率により明確に識別できること、簡易評価の結果の約8割について、結果が整合していることがわかりました。簡易評価系の結果の裏付けがある程度確認できた一方で、定量性については、実験の再現性の面から課題が残りました。
また、本評価方法は短期間で大量の候補を評価することは現状難しいことも課題となっています。

## Slide 17: FY22下半期活動報告 ＞ これまでの振り返り セルロース結合性に関するWet評価
振り返り
設計対象をセルロース結合性タンパク質（TrCBM1）に絞り、コンセプトの具体化を実施
候補配列のセルロース結合性を2種類のWet評価系で評価した。
（1）簡易評価
結合性簡易評価系を確立し、300種類のサンプルを評価した。
結合性の定性的評価としての結合性有無の判断ができることを確認した。
定量的な評価は困難な状況である。
（2）定量評価
結合率を用いた評価系を新規に検討し、一部の設計CBDを評価した。
結果の約8割は簡易評価の傾向と一致した。
大量の候補を評価することが現状困難である。
➡「バイオリファイナリ向けのセルロース分解酵素の設計・評価」について調査
セルロース分解酵素発現・評価 / 設計CBDを含むセルロース分解酵素の発現・評価

## Slide 18: FY22下半期活動報告 ＞ これまでの振り返り Wet実験の全体像（2021-2022年）
セルロース結合についてのWet評価、
セルロース分解酵素（セロビオヒドロラーゼ）全体についての評価を進めてきた。
2022年
2021年
触媒タンパク質
結合タンパク質
（TrCBM1）
評価範囲
評価範囲
セルロース結合性の簡易評価
セルロース結合性の定量評価
セルロース分解酵素発現※・評価
設計CBDを含むセルロース分解酵素の 発現・評価
2. 東京大学で実施した実験について
（東京大学・森林化学研究室で実施）
1. これまでの振り返り
※発現：タンパク質の合成

## Slide 19: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 背景と目的 セルロース分解酵素の発現・活性確認
セルロース
結合ドメイン
TrCBM1
触媒ドメイン
TrCel7A
目的
1. セルロース分解酵素の異種宿主発現・評価の実施可能性の検証
2. バイオリファイナリ向けのセルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施可能性の検証
➡セルロース分解酵素の酵母を用いた発現・活性確認
Notes: セルロース結合性タンパク質単独ではなく、それを含む酵素としての設計・評価をしていきたい
セルロース結合性タンパク質を含むセルロース分解酵素（Cellobiohydrolase, Endoglucanase）を評価するために必要となる発現系・評価系を扱えるようにしていきたい
セルロース分解酵素の酵母を用いた合成・評価
設計CBDを含むセルロース分解酵素の合成・評価

## Slide 20: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 背景と目的 実験対象
Pichia pastorisでの発現実績なし
TeCel7Aは酵母（Saccharomyces cerevisiae）での発現が確認されている。
TeCel7A
TrCBM1
②
酵母（Pichia pastoris）での発現の実績あり※1
Cel7が発現できない場合の実験対象として想定
PcCel6A
PcCel6A
①
PcCel7D
PcCel7D
③
酵母（Pichia pastoris）での発現実績なし
①PcCel6Aと同じPhanerochaete chrysosporium由来
TrCel7A
TrCBM1
④
Cel6
Cel7
結合ドメイン（TrCBM1）は設計対象として使用。
もともとの宿主（Trichoderma reesei）での発現は難易度が高い。
異種宿主発現で一般的に用いられる酵母（Pichia pastoris）での発現は難しい※3。
@酵母（Saccharomyces cerevisiae）
TeCel7A
参考※2
酵母で発現が確認されているCel7 CD
※1 参考文献2、※2 参考文献3、※3 参考文献4
Cel6 or Cel7
CD (触媒ドメイン)
CBD (結合ドメイン)
頭2文字は微生物名の略称
Pc：Phanerochaete chrysosporium
Te：Talaromyces emersonii
Tr：Trichoderma reesei
3つのGH7に属するセルロース分解酵素を使って東京大学で実験をした。

## Slide 21: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 スケジュール
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
③PcCel7D
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
④TrCel7A
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
②TeCel7A-TrCBM1
使用するセルロース分解酵素
報告書作成
2022年7~8月
発現・活性の確認
ファーメンターで発現、活性を再度確認
設計CBDを含む酵素を発現・評価
2022年9月~2023年3月
発現・活性の確認
発現・活性の確認
3つのGH7に属するセルロース分解酵素を使って東京大学で実験をした。
p.24~
p.27~
p.30~
p.22
p.22
Notes: ※タンパク質の合成と発現はほぼ同じ意味で使用。

## Slide 22: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 2022年7~8月の実験
目的 GH7に属するセルロース分解酵素の異種宿主発現・評価の実施可能性の検証
酵母での発現が難しいと一般的に言われているセルロース分解酵素のタイプ
頭2文字は微生物名の略称
Pc：Phanerochaete chrysosporium
Te：Talaromyces emersonii
Tr：Trichoderma reesei
②TeCel7A-TrCBM1、③PcCel7Dを酵母で発現・活性確認
➡これまで難しいとされていたGH7に属するセルロース分解酵素の酵母（Pichia pastoris）での発現は可能
使用するセルロース分解酵素 | 実施内容 | 実施結果
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
対象
③
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
対象
④
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
対象
②
発現量が多く、
活性を確認できた。
発現量が少なく、
一部基質で活性の有無の判断に至らず。
発現が難しいと思われたため、実施せず。
（代わりに②③を実施）
酵母を用いた発現
酵母を用いた発現
CD (触媒ドメイン)
CBD (結合ドメイン)
@発現する宿主

## Slide 23: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 2022年7~8月実施結果と下半期実施内容
使用するセルロース分解酵素 | 2022年7~8月 実施結果 | 2022年9月~2023年3月 実施内容
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
対象
③
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
対象
④
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
対象
②
発現量が多く、
活性を確認できた。
発現量が少なく、
一部基質で活性の有無の判断に至らず。
発現が難しいと思われたため、実施せず。
（代わりに②③を実施）
設計CBDを組換え、
発現・活性確認
ファーメンターを用いた
発現・活性確認
酵母での
発現・活性確認
2022年7~8月の実施結果を受け、以下の実験を実施した。
目的 バイオリファイナリ向けのセルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施可能性の確認
目標 セルロース分解酵素のWet評価のプロトコルを理解し、「設計・実験・評価」の流れを確立する。

## Slide 24: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象②TeCel7A-TrCBM1 設計CBDの組換え、発現・活性評価
発現確認…SDS-PAGE
活性確認…粗酵素、吸光度
培地上清回収
＝セルロース分解酵素含む
酵母培養
発現誘導
酵母＊へ
形質転換
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
凡例
CD (触媒ドメイン)
CBD (結合ドメイン)
@発現に使用する宿主
頭2文字は微生物名の略称
Te：Talaromyces emersonii
Tr：Trichoderma reesei
対象 ②TeCel7A-TrCBM1
内容
2
3
4
5
遺伝子
合成
1
設計CBD
入れ替え
目的 「設計したタンパク質の発現・評価」実施可能性
設計CBDとセルロース分解活性との関係性の検証
＊酵母：Pichia pastoris KM71H（メタノール資化酵母）
発現ベクター：pPICZα
複数の設計CBDに組換えたセルロース分解酵素を発現・活性評価
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TeCel7A
設計CBD
TeCel7A-設計CBD

## Slide 25: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象②TeCel7A-TrCBM1 タンパク質発現確認
泳動条件
12%ゲル
250V・60分間泳動
274：TeCel7A-設計CBD No.274
…唯一バンドを確認できなったサンプル
無細胞合成系でも発現できなかったため、配列等に原因があると考えられる。
SDS-PAGE結果（一部）
培養
96ディープウェルプレート
培養液量 500 µL
発現誘導 80時間
種類（各N=3）
TeCel7A-TrCBM1
TeCel7A-設計CBD 24種類
空ベクター
培地のみ
26種類の形質転換体を96ディープウェルプレートで培養した。
ほぼすべてのTeCel7A-設計CBDで推定分子量付近にバンドが見られた。
目的
タンパク質
目的
タンパク質
サンプル：20 µL-培地上清
BSA：0.5 mg/mLを20 ul
M：プロテインマーカー 2 uL（Prestained Protein Standards Dual color, BIO-RAD）
Confidential
Notes: 【発現ベクター、宿主】
発現ベクター：pPICZα
宿主：Pichia pastoris KM71H
【SDS-PAGE条件】
SDS-PAGEゲル（12%）
泳動条件：250V, 60分間
サンプル：20 ul-培地上清
BSA：0.5 mg/mLを20 ul
M（マーカー）：Prestained Protein Standards（BIO-RAD）2 ul
矢印：推定分子量、TeCel7A-TrCBM1（約55 kDa）, TrCBM1（約54 kDa）
【対象②：発現誘導】
・96-deep well plate
・発現誘導時の培地量：400 ul（BMGY, BMMY10培地）
・誘導時間：80時間（12時間毎にメタノールを追加）
・n=3で実施
・推定分子量：約55 kDa
【対象④：発現誘導】
・500 mL容フラスコ
・発現誘導時の培地量：40 mL（YP培地）
・誘導時間：120時間（24時間毎にメタノールを追加）
・n=4で実施
・推定分子量：約54 kDa

## Slide 26: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象②TeCel7A-TrCBM1 活性評価
酵素反応（30℃、8時間、1000 rpm）
  …酵素液とセルロース懸濁液を混合
  PASC、結晶セルロース
β-glucosidase反応
  ・生成物をグルコースに分解
吸光度505 nmを測定し、グルコース量を算出
  ・キット（Glucose CII Test Wako）を使用
  ・発色試薬と反応液を混合、吸光度505 nm測定
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
Glc
酵素活性をグルコースの量で評価した。評価結果より、特徴的な変異体が出てきた。
●野生型（TeCel7A-TrCBM1）
●変異体（セルロース結合能あり※）
●変異体（セルロース結合能中間※）
●変異体（セルロース結合能なし※ ）
N=3, 37℃, 8時間で反応
結晶性セルロース：Cladophora由来
非晶性セルロース：PASC
1 µgタンパク質あたりのグルコース量（nmol/µg-protein）
グルコース量（基質：結晶性セルロース）
グルコース量（基質：非晶性セルロース）
評価方法
評価結果
Chart: Glucose yield from PASC (nmol/µg-protein)
| 8.6868102596499828 | 8.5171050582003431 | 7.2888108166004875 | 9.6926648955652936 | 7.5433312133284192 | 7.8827511762517117 | 8.1320726868798658 | 7.8070438622847442 | 6.4715148972322938 | 6.7063063904661204 | 9.2522435983515461 | 6.6884917756210625 | 7.7786858453865575 | 8.8654601532931228 | 7.9625060314067824 | 9.4440937032218972 | 9.6983987171052259 | 8.8470263111138596 | 8.6772477588050574 | 13.967141616401156 | 10.249880578210307 | 14.906634831707514 | 10.569416434262495 | 6.7135072426191433
 | 3.2069 | 4.1568 | 3.6974 | 5.8492 | 3.6259 | 3.474 | 3.4503 | 4.078 | 4.188 | 3.9105 | 3.889 | 3.2493 | 2.0251 | 4.7566 | 3.6072 | 3.828 | 4.3223 | 4.2634 | 3.185 | 4.2959 | 3.3755 | 7.1073 | 4.8652 | 3.6545
※簡易評価
No.58：結晶性セルロースに
対する反応性が上がっている。
No.153：結合能ありであるが、
結晶性セルロースへの反応性が
低下している。
参考文献5, 6をもとに実施

## Slide 27: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象③PcCel7D ファーメンターを用いたタンパク質発現・活性確認
発現確認…SDS-PAGE
活性確認…粗酵素、HPLC
培地上清回収
＝セルロース分解酵素含む
酵母培養
発現誘導
酵母＊へ
形質転換
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
遺伝子合成
1
2
3
4
5
2022年7~8月に実施済み
実験の流れ
CD (触媒ドメイン)
CBD (結合ドメイン)
@発現に使用する宿主
頭2文字は微生物名の略称
Pc：Phanerochaete chrysosporium
対象 ③ PcCel7D
＊酵母：Pichia pastoris KM71H（メタノール資化酵母）
発現ベクター：pPICZα
凡例
目的 PcCel7Dの活性有無の判断
ファーメンターを用いたタンパク質発現、活性確認

## Slide 28: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象③PcCel7D タンパク質発現の確認
SDS-PAGEにより、目的サイズ付近にバンドを確認した。
酵素反応の結果（次ページ）と合わせて、発現の有無を判断した。
近い位置に目的以外のタンパク質（＝ Pichia pastoris内在性のタンパク質）のバンドも出るため。
SDS-PAGE結果
実験の流れ
目的
タンパク質
1
2
3
M
1-3：PcCel7D 20 uL
M：プロテインマーカー 2 uL
Prestained Protein Standards Dual color（BIO-RAD）
泳動条件
12%ゲル
250V・60分間泳動
質量/kDa
250
150
100
75
50
37
ファーメンター培養
ろ過
VIVAflow 200
0.22 um PES
濃縮・脱塩
Vivaflow 200
10,000 MWCO PES
吸引ろ過
Millipore Express PLUS
0.22 um PES Membrane
約2 L
約2 L+α
約100 mL
約100 mL
1
2
3
4℃で保管
Confidential

## Slide 29: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象③PcCel7D 活性確認（基質：非晶性セルロース）
縦軸：intensity[µV]
横軸：time [min]
STDピーク
（各終濃度：100 µM）
1：D-(+)-Glucose
2：D-(+)-Cellobiose
3：D-(+)-Cellotriose
4：D-(+)-Cellotetraose
5：D-(+)-Cellopentaose
6：D-(+)-Cellohexaose
組成
酵素液 100
バッファー 50
基質 250
水 100
Total 500 µL
酵素液
・PcCel7D（濃縮・脱塩後）
・水
基質
・非晶性セルロース
（PASC：リン酸膨潤セルロース、0.857%）
・結晶性セルロース（Cladophora由来、0.2%）
・水
条件
・30℃、3日間反応
SDS-PAGE結果
酵素反応
フラスコ培養と同様に活性を確認したが、結晶セルロースに対する活性は見えず。
➡発現・活性は確認できたが、利用には改善必要
Chart: 
酵素：PcCel7D
基質：非晶性
Chart: 
酵素：PcCel7D
基質：結晶性
Chart: 
STD
Chart: 
酵素：PcCel7D
基質：水
1
2
3
4
5
6
カラム：VG50
溶媒：アセトニトリル・水
目的生成物（2-4）を確認
生成物を確認できず
（酵素量の少なさによって活性が見えていない可能性が高い。）
2
3
4

## Slide 30: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象④TrCel7A 発現・活性の確認
発現確認…SDS-PAGE
活性確認…粗酵素、HPLC
培地上清回収
＝セルロース分解酵素含む
酵母培養
発現誘導
酵母＊へ
形質転換
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
遺伝子合成
1
2
3
4
5
酵母（Pichia pastoris KM71H）で発現・活性確認（手法：2022年7~8月と同様）
対象④ TrCel7A
実験の流れ
CD (触媒ドメイン)
CBD (結合ドメイン)
@発現に使用する宿主
頭2文字は微生物名の略称
Tr：Trichoderma reesei
＊酵母：Pichia pastoris KM71H（メタノール資化酵母）
発現ベクター：pPICZα
目的 TrCel7Aの発現・活性確認
凡例

## Slide 31: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象④TrCel7A タンパク質発現の確認
TrCel7Aのタンパク質濃度（Bradford）
・500 mL容フラスコ
（200mL YPG培地
→40 mL YP培地）
・発現誘導 メタノール、120時間
・N=4
TrCel7A④
バンドパターンが異なり、
タンパク質濃度も急激に上昇
➡溶菌した可能性あり
SDS-PAGE結果
発現誘導条件
目的
タンパク質
SDS-PAGEにより、目的サイズ付近にバンドを確認した。
酵素反応の結果（次ページ）と合わせて、発現の有無を判断した。
近い位置に目的以外のタンパク質（＝ Pichia pastoris内在性のタンパク質）のバンドも出るため。
TrCel7A：培養上清 20 uL
M：プロテインマーカー 2 uL
Prestained Protein Standards Dual color（BIO-RAD）
泳動条件
12%ゲル
250V・60分間泳動
Chart: 誘導時間（hr）
| 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120
① | 0.021353 | 0.040226 | 0.046022 | 0.046022 | 0.059866 | 0.060704
② | 0.030347 | 0.035113 | 0.045027 | 0.045856 | 0.065578 | 0.072329
③ | 0.023473 | 0.030511 | 0.04569 | 0.05953 | 0.080645 | 0.075039
④ | 0.023637 | 0.03429 | 0.069286 | 0.10175 | 0.11794 | 0.18317
Notes: すべてのSDS-PAGE結果は補足に掲載した。
推定分子量より大きいサイズにバンドがある原因はO型糖鎖修飾を受けているためだと考えられる。
【対象②：発現誘導】
・96-deep well plate
・発現誘導時の培地量：400 ul（BMGY, BMMY10培地）
・誘導時間：80時間（12時間毎にメタノールを追加）
・n=3で実施
・推定分子量：約55 kDa
【対象④：発現誘導】
・500 mL容フラスコ
・発現誘導時の培地量：40 mL（YP培地）
・誘導時間：120時間（24時間毎にメタノールを追加）
・n=4で実施
・推定分子量：約54 kDa

## Slide 32: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 対象④TrCel7A HPLC結果（基質：非晶性セルロース）
活性を確認したが、結晶性セルロースに対する活性は見えず。
➡発現・活性は確認できたが、利用には改善必要
SDS-PAGE結果
酵素反応
STDピーク
（各終濃度：100 µM）
1：D-(+)-Glucose
2：D-(+)-Cellobiose
3：D-(+)-Cellotriose
酵素：TrCel7A
基質：非晶性
Chart: 
酵素：TrCel7A
基質：結晶性
Chart: 
STD
酵素：TrCel7A
基質：水
Chart: 
Chart: 
1
2
3
4：D-(+)-Cellotetraose
5：D-(+)-Cellopentaose
6：D-(+)-Cellohexaose
目的生成物（2）を確認
生成物を確認できず
（酵素量の少なさによって活性が見えていない可能性が高い。）
縦軸：intensity[µV]
横軸：time [min]
カラム：KS801・SP0810連結
溶媒：水
組成
酵素液 350
バッファー 50
基質 500
水 100
Total 500 µL
酵素液
・TrCel7A
・水
基質
・非晶性セルロース（PASC、0.857%）
・結晶性セルロース（Cladophora由来、0.2%）
・水
条件
・30℃、7日間反応
2
Confidential

## Slide 33: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 ＞ 実験概要・結果 まとめ
使用するセルロース分解酵素 | 2022年9月~2023年3月 実施内容 | 2022年9月~2023年3月 実施結果
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
対象
③
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
対象
④
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
対象
②
設計CBDを含む酵素を発現・評価
ファーメンターで合成、
活性を再度確認
発現・活性を確認
3つの実験を実施➡セルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施は可能
目的 バイオリファイナリ向けのセルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施可能性の確認
目標 セルロース分解酵素のWet評価のプロトコルを理解し、「設計・実験・評価」の流れを確立する。
多数の変異体による
発現・評価を確認できた。
発現・活性は確認できたが、
利用には改善必要
発現・活性は確認できたが、
利用には改善必要

## Slide 34: FY22下半期活動報告 ＞ 東京大学で実施した実験 実験を通して得た課題
遺伝子
合成
遺伝子操作クローニング
配列確認
合成
（発現）
（精製）
評価
遺伝子
タンパク質
オリジナリティ強
外注とキットを駆使
個人の知識・知見、手作業
Wet実験では、属人的な側面や仮説・検証の質・量に困難さはあったが
機械化によって解決できる可能性が見出せた。
画像URL：補足資料参照
・HPLC
・吸光度
・TLC
・蛍光
変異体の種類が
増えるほど
作業が多くなり
つらい。
機械化は
量が増える
だけではなく
質が向上する。
様々な要因で
発現度合いは
変化する。
（対象、方法、容器…）
どんな情報を
獲得したいか？
が重要
活性を
示すか？の前に
発現するか？が問題。やってみないと
わからない。
対象によって
評価方法の選択・チューニング必要
遺伝子関連の実験は
特に外注が多い。

## Slide 35: FY22下半期活動報告 ＞ 実験値と計算値の関係の考察 目的と比較内容
 | 計算値 | 実験値
結合能 （CBM） |  | 
活性能 （セルラーゼ） | 該当データなし | 
計算値・結合能
結合エネルギー
実験値・結合能
結合率
実験値・活性能
酵素活性
目的：「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」
という仮説を検証するため。
➡結合能に関わるデータ（結合エネルギー・結合率）と活性能に関わるデータ（酵素活性）を比較
比較2
比較1
比較3

## Slide 36: FY22下半期活動報告 ＞ 実験値と計算値の関係の考察 比較１ 結合エネルギー（delta affinity） vs 結合率
Chart: delta affinity
| 0 | 2.6 | 3.8 | -0.2 | -0.1 | -3 | -2.9 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | 3.5 | 3.3 | -1.1000000000000001 | 4.2 | -1.6 | 4.5 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.7 | 2.6 | -0.4 | -0.1 | 4.8
 | 16.4512 | 7.8571 | 2.0833 | -2.8736 | 0.76336 | -6.2069 | -5.2023 | -8.4416 | -1.0929 | 9.4937 | -13.4715 | -14.7929 | 1.1299 | 11.6667 | 1.2658 | 1.2579 | 19.1011 | 11.3497 | 9.6154 | 14.8325 | 18.0124 | 21.7277 | 13.6126 | 9.3023
結果
・ヒット率：結合率が高い酵素の割合
48% 53%
結合率 ≧ 5 結合率 ≧ 5
delta affinity ≦ 1
➡結合エネルギーによるスクリーニングでヒット率は向上
TeCel7A-TrCBM1：野生型
数字：変異体、TeCel7A-設計CBD
結合エネルギー（delta affinity）
予想（イメージ）
結合率（結晶性セルロース）
シグモイド曲線？
結合エネルギー
delta affinity
：Autodock vinaによる
WTの基質親和性
との差を示す。
結合率
：結晶性セルロースへ結合した
タンパク質の割合を示す。
色分け：簡易評価結果
●WT
●WTと同等の結合能
●中間
●Controlと同等の結合能
Notes: 結合量（nmol）＝（セルロースなし未結合タンパク質量）-（セルロースあり未結合タンパク質量）
結合率（%）＝（結合量）/（セルロースなし未結合タンパク質量）×100

## Slide 37: FY22下半期活動報告 ＞ 実験値と計算値の関係の考察 比較２ 結合率 vs 酵素活性
Chart: 結合率（結晶性セルロース）（％）
| 16.451209341117583 | 7.857142857142855 | 2.083333333333333 | -2.8735632183908124 | 0.76335877862595947 | -6.2068965517241628 | -5.2023121387283302 | -8.4415584415584224 | -1.0928961748633956 | 9.4936708860759627 | -13.471502590673564 | -14.792899408284024 | 1.1299435028248499 | 11.666666666666677 | 1.2658227848101309 | 1.2578616352201115 | 19.101123595505619 | 11.349693251533751 | 9.6153846153846008 | 14.832535885167459 | 18.012422360248454 | 21.727748691099485 | 13.612565445026197 | 9.3023255813953263
 | 3.2069 | 4.1568 | 3.6974 | 5.8492 | 3.6259 | 3.474 | 3.4503 | 4.078 | 4.188 | 3.9105 | 3.889 | 3.2493 | 2.0251 | 3.8971 | 4.7566 | 3.6072 | 3.828 | 4.3223 | 4.2634 | 3.185 | 4.2959 | 3.3755 | 7.1073 | 4.8652 | 3.6545 | 6.6488
結果
酵素活性（結晶性セルロース）
結合率（結晶性セルロース）
予想（イメージ）
酵素活性（基質：結晶性セルロース）
結合率が高くなると
酵素活性も向上する。
結合率が一定以上になると
酵素活性は減少する。
・ヒット率：酵素活性が高い酵素の割合
40% 58% 酵素活性 ≧ 4 酵素活性 ≧ 4
結合率 ≧ 5
➡結合率によるスクリーニングでヒット率は若干向上
色分け：簡易評価結果
●WT
●WTと同等の結合能
●中間
●Controlと同等の結合能
TeCel7A-TrCBM1：野生型
数字：変異体、TeCel7A-設計CBD
結合率
：結晶性セルロースへ結合した
タンパク質の割合を示す。

## Slide 38: FY22下半期活動報告 ＞ 実験値と計算値の関係の考察 比較３ 酵素活性 vs 結合エネルギー（delta affinity）
Chart: delta affinity
| 0 | 2.6 | 3.8 | -0.2 | -0.1 | -3 | -2.9 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | 3.5 | 3.3 | -1.1000000000000001 | 4.2 | -1.6 | 4.5 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.7 | 2.6 | -0.4 | -0.1 | 4.8
 | 3.2069 | 4.1568 | 3.6974 | 5.8492 | 3.6259 | 3.474 | 3.4503 | 4.078 | 4.188 | 3.9105 | 3.889 | 3.2493 | 2.0251 | 3.8971 | 4.7566 | 3.6072 | 3.828 | 4.3223 | 4.2634 | 3.185 | 4.2959 | 3.3755 | 7.1073 | 4.8652 | 3.6545 | 6.6488
結果
酵素活性（結晶性セルロース）
結合エネルギーが小さくなると
酵素活性が向上する。
・ヒット率：酵素活性が高い酵素の割合
40% 40% 酵素活性 ≧ 4 酵素活性 ≧ 4
結合エネルギー≦ 1
➡結合エネルギーによるスクリーニングでヒット率は変化なし
TeCel7A-TrCBM1：野生型
数字：変異体、TeCel7A-設計CBD
結合エネルギー（delta affinity）
予想（イメージ）
酵素活性（基質：結晶性セルロース）
結合エネルギー
delta affinity
：Autodock vinaによる
WTの基質親和性
との差を示す。
色分け：簡易評価結果
●WT
●WTと同等の結合能
●中間
●Controlと同等の結合能

## Slide 39: FY22下半期活動報告 ＞ 実験値と計算値の関係の考察 まとめ
目的：「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」
という仮説を検証するため。
結果：結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングする効果は若干あるが、 現状では産業用途で使用可能なレベルには達していないと考えられる。
 | 計算値 | 実験値
結合能 （CBM） |  | 
活性能 （セルラーゼ） |  | 
計算値・結合能
結合エネルギー
実験値・結合能
結合率
実験値・活性能
酵素活性
比較3
結合エネルギーによるスクリーニングで
ヒット率は変化なし
要因1. データの区分が異なる
（計算⇔実験、結合能⇔活性能）
要因2. 各評価方法に改善の余地がある
比較2
結合率によるスクリーニングで
ヒット率は若干向上
比較1
結合エネルギーによる
スクリーニングで
ヒット率は若干向上

## Slide 40: FY22下半期活動報告 まとめ
東京大学で実施した実験について
  目的
    セルロース分解酵素の異種宿主発現・評価の実施可能性の検証
    バイオリファイナリ向けのセルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施可能性の検証
  内容 セルロース分解酵素の酵母を用いた発現・評価
  セルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施は可能である。発現しにくさ等の課題もある。
実験値・計算値間の関係について
  目的 「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」という仮説を検証するため。
  内容 結合能に関わるデータ（結合率・結合エネルギー）と有用性に関わるデータ（酵素活性）を比較
  結果 結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングする効果は現状不十分である。

## Slide 41: 本日の内容
活動内容の振り返り（熊谷） 15:00～15:10
FY22下半期活動報告（原） 15:10～15:40
成果や取り組みに関するレビュー 15:40～16:00
今後についてご相談（熊谷） 16:00～16:15
Notes: 本日は、まず私から活動内容・成果の概要を報告させていただいたのちに、レビューということで先生方からコメントをいただければと考えております。
また最後に今後の活動や契約についてご相談させていただきます。

## Slide 42: 本日の内容
活動内容の振り返り（熊谷） 15:00～15:10
FY22下半期活動報告（原） 15:10～15:40
成果や取り組みに関するレビュー 15:40～16:00
今後についてご相談（熊谷） 16:00～16:15
Notes: 本日は、まず私から活動内容・成果の概要を報告させていただいたのちに、レビューということで先生方からコメントをいただければと考えております。
また最後に今後の活動や契約についてご相談させていただきます。

## Slide 43: 今後について 共同研究契約について
2023年3月末で共同研究契約満了とさせていただく。
  本日（3月29日）の成果報告会と、共同研究報告書の提出（3月31日まで）で完了とする
4月以降の継続については弊社がすぐ判断できない状況にあるため、一旦終了とさせていただく。
  テーマクローズ後、テーマ探索・調査活動を進めたが、まだ結論は出ていないため
弊社内で活動に進展があれば、五十嵐先生に改めてご相談に伺います。
Notes: 社内の研究テーマの状況としては、これまでの活動の成果・課題を社内の審査会にて報告し、今後の活動や研究テーマの見直しのフェーズにあります。
来年度以降に新たな研究開発テーマとして起動できるように、検討を進める予定です。
その中で、本共同研究の今年度下半期の活動としては、テーマ見直しに向けた活動に充てたいと考えています。
現在の契約については2023年3月で契約満了として、来年度以降に弊社内での活動の見直しの結果に応じて、改めてご相談させていただければと考えております。

## Slide 44: 今後について 弊社内での活動項目（予定）
1. バイオマス分解酵素の市場・技術調査
2. これまでの実験データを活かした外部発表検討
バイオマス資源や前処理、酵素カクテルなど、設計した酵素を産業利用するときの周辺技術・業界・市場を調査する。
分解効率や基質結合性は、前処理の種類や酵素カクテルの混合比率、バイオマス資源内のセルロース／ヘミセルロース／リグニンの比率にも影響する。
酵素探索・改変プラットフォームとして、他社で「Bit-QED（bitBiome）*」などが検討段階にある。
これまでに得た机上設計データおよびWet評価データを活かした外部発表の可能性があれば、深堀する。
「酵素活性を見据えたセルロース結合性タンパク質の計算機設計」
「アミノ酸配列の大幅改変が可能な、Cel7Aのセルロース結合性ドメイン設計」
* https://bitbiome.co.jp/technology/#tech03
優先度 高
優先度 低
今回のデータを用いた外部発表の可能性について、ご意見をいただけますか。
Notes: 社内の研究テーマの状況としては、これまでの活動の成果・課題を社内の審査会にて報告し、今後の活動や研究テーマの見直しのフェーズにあります。
来年度以降に新たな研究開発テーマとして起動できるように、検討を進める予定です。
その中で、本共同研究の今年度下半期の活動としては、テーマ見直しに向けた活動に充てたいと考えています。
現在の契約については2023年3月で契約満了として、来年度以降に弊社内での活動の見直しの結果に応じて、改めてご相談させていただければと考えております。